## Slide 2
ỨNG DỤNG LORA TRONG NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Quốc Anh

## Slide 3: I. Tổng quan về LoRa
LoRa (Long Range) là công nghệ RF được phát triển bởi Semtech cho các ứng dụng IoT công suất thấp, tầm truyền xa.
Các đặc điểm cơ bản:
  Khoảng cách truyền: <15km
  Công suất tiêu thụ thấp: 20-120mA(Tx), 10-15mA(Rx), 0.1-0.2uA(sleep)
  Băng tần: 433,868,915MHz
  Băng thông: lên đến 500KHz
  Tốc độ truyền thấp: <300kbps
Ứng dụng:
  Nông nghiệp
  Giám sát, quan trắc môi trường
  Định vị

## Slide 4: II. SX1278 & Module RA-02
SX1278 là chip tích hợp bộ điều chế(modem) LoRa do chính SEMTECH cung cấp
RA-02: module LoRa có chip SX1278 là IC chính, có thể tích hợp thêm anten ngoài
Các thông số:
  Công suất phát: max 18dBm
  Công suất tiêu thụ: (datasheet)
  Băng tần: 433MHz
  Băng thông: max 500Mhz
  Bit rate: max 300Kbps
  Giao tiếp: SPI
  Điện áp hoạt động: 3.3V
  Receive sensitivity: -141 dBm
  Đóng gói có CRC payload max 256 bytes

## Slide 5: III. Lập trình cấu hình các thông số của LoRa
3.1 Cấu hình các thông số LoRa
Việc cấu hình LoRa là việc ghi dữ liệu vào các thanh ghi thông qua SPI
3.1.1 Các thông số
3.1.1.1. Hệ số trải phổ Spreading Factor
Quá trình điều chế LoRaTM thực hiện bằng cách biểu diễn mỗi bit thông tin bằng nhiều chip thông tin. tỷ lệ giữa tốc độ chip và tốc độ ký hiệu chính là hệ số trải phổ
SF=6~12, SF càng cao, tốc độ truyền càng giảm, bù lại khoảng cách truyền xa do SNR giảm
3.1.1.2. Coding rate
Thêm các bit sửa lỗi FEC
3.1.1.3. Signal bandwidth kHz
Tăng tốc độ truyền và giảm độ nhạy thu
Mối liên hệ giữa SF, CR, FEC
Ngoài 3 thông số kể trên, các thông số như tần số, công suất phát cũng cần được cấu hình

## Slide 6: III. Lập trình cấu hình các thông số của LoRa
3.2 Khung truyền tin
Khung bản tin explicit:
Preamble : đồng bộ tín hiệu, có thể thay đổi độ dài
từ 6+4 ~ 65535+4
Header: chứa dữ liệu về độ dài payload (byte), CR,có dung CRC hay ko
Payload: chứa dữ liệu truyền đi
Cách cấu hình và kiểm tra CRC (trang 30)
3.3 time on air
Tính toán khoảng thời gian truyền 1 bản tin
3.4 chế độ lowdata rate
Cần cấu hình khi Ts>16ms

## Slide 7: III. Lập trình cấu hình các thông số của LoRa
3.5. LoRa FIFO data buffer
Dung lượng 256 bytes RAM, data truyền và nhận (payload) dùng chung 1 vùng nhớ này, ko truy cập được ở sleep mode và bị clear khi modem vào sleep mode
Các thanh ghi truy cập FIFO:
RegFifoTxBaseAddr: chứa vùng địa chỉ vùng nhớ lưu trữ data truyền default: 0x80
RegFifoRxBaseAddr : chứa địa chỉ vùng nhớ lưu trữ data nhận default: 0x00
RegFifoAddrPtr : chứa địa chỉ ô nhớ hiện tại để thao thác w/r
RegRxNbBytes : kích thước vùng nhớ cần để lưu trữ data nếu nhận thành công
RegPayloadLength : kích thước vùng nhớ cần để lưu trữ data truyền
RegFifoRxCurrentAddr : chứa địa chỉ của gói tin cuối cùng
RegFiFo: điều khiển đọc ghi FIFO thông qua SPI

## Slide 8: III. Cấu hình các thông số của LoRa
3.6. Ngắt
Các thanh ghi điều khiển cờ ngắt
- RegIrqFlagsMask : set bit 1 nếu muốn che ngắt (bỏ qua ngắt) - RegIrqFlags : chế độ truy cập là rc (đọc và clear), set 1 tức là ngắt đã kích hoạt, ghi 1 để clear 3.7. Các chân IO Cấu hình thông qua 2 thanh ghi RegDioMapping1 and RegDioMapping2
Thường sử dụng DIO0 để sinh ngắt (cạnh lên) báo RxDone
3.8. kiểm tra CRC
- RxPayloadCrcOn trong thanh ghi RegModemConfig1.
- Ở phía máy thu, kiểm tra bit CrcOnPayload trong thanh ghi RegHopChannel. Nếu bit CrcOnPayload có giá trị là '1', kiểm tra cờ ngắt PayloadCrcError để đảm bảo CRC hợp lệ. Nếu bit CrcOnPayload có giá trị là '0', điều đó có nghĩa là không có CRC trên dữ liệu và do đó cờ ngắt PayloadCrcError sẽ không được kích hoạt ngay cả khi dữ liệu có lỗi.

## Slide 9: III. Lập trình cấu hình các thông số của LoRa
3.9 Các chế độ truy cập qua SPI
việc điều khiển module LoRa thông qua việc cấu hình các thanh ghi, có 3 chế độ truy cập là Single, Burst, FIFO
Quá trình giao tiếp:
  NSS được kéo từ mức cao xuống low để bắt đầu truyền, giữ low đến hết byte cuối cùng được truyền đi
  Byte đầu tiên là 1 bit w/r(1/0) và 7 bit địa chỉ thanh ghi
  Các byte tiếp theo là byte dữ liệu, kể cả là dữ liệu MOSI (ghi) hay MISO (đọc)
  NSS lên cao khi kết thúc quá trình đọc/ghi
Burst: ghi/ đọc 1 loạt thanh ghi với địa chỉ tự động tăng, địa chỉ thanh ghi khác RegFiFo
Chế độ FIFO truy cập tới vùng databuffer với địa chỉ thanh ghi là RegFiFo

## Slide 10: III. Lập trình cấu hình các thông số của LoRa
3.10 Cấu hình SPI
Lựa chon VĐK stm32f102c8t6
VĐK có hỗ trợ 2 bộ SPI, I2C, ADC,…, xung nhịp lên tới 72MHz
Ra02 hỗ trợ giao thức SPI song công, với CPOL = 0 and CPHA = 0, MSB first Cấu hình các thông số SPI cho VĐK như hình
Các hàm chính:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, const uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
*hspi: con trỏ trỏ tới struct cấu hình spi
*pData: con trỏ trỏ tới databuff
Size: số lượng byte ghi/đọc
Timeout

## Slide 11: IV. Quá trình truyền và nhận bản tin

## Slide 12: ĐO KIỂM
Dòng peak tiêu thụ ở chế độ truyền 1 bản tin 60mA Stm32: 34mA => 26mA (~93% so với datasheet)

## Slide 18
THANK YOU !